Tabuľka . Tepelno technické charakteristiky základných plynov a pár

| Plyn | Chemické označenie | Molárna hmotnosť M (kg.kmol-1) | Hustota ( (kg.m-3) | Spalné teplo Qs (MJ.m-3) | Výhrevnosť Qn (MJ.m-3) | Spalné teplo Qs (MJ.kg-1) | Výhrevnosť Qn (MJ.kg-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxid uhoľnatý | CO | 28,010 | 1,250 | 12,64 | 12,64 | 10,11 | 10,11 |
| Vodík | H2 | 2,016 | 0,090 | 12,77 | 10,76 | 141,89 | 119,56 |
| Methan | CH4 | 16,042 | 0,717 | 39,85 | 35,80 | 56,36 | 49,93 |
| Ethan | C2H6 | 30,068 | 1,356 | 70,42 | 64,35 | 51,93 | 47,46 |
| Propán | C3H8 | 44,094 | 2,019 | 101,82 | 93,57 | 50,43 | 46,34 |
| Bután | C4H10 | 58,120 | 2,590 | 134,02 | 123,55 | 51,75 | 47,70 |
| Pentán | C5H12 | 72,140 | 3,220 | 150,72 | 140,93 | 46,81 | 43,77 |
| Ethylén | C2H4 | 28,052 | 1,260 | 64,02 | 59,52 | 50,81 | 47,24 |
| Propylén | C3H6 | 42,080 | 1,880 | 94,37 | 88,22 | 50,20 | 46,92 |
| Butylén | C4H8 | 56,100 | 2,500 | 114,51 | 107,01 | 45,80 | 42,80 |
| Acetylén | C2H2 | 26,036 | 1,171 | 58,99 | 56,94 | 50,38 | 48,63 |
| Benzol | C6H6 | 78,110 | 3,480 | 146,29 | 140,38 | 42,04 | 40,34 |
| Sulfan | H2S | 34,082 | 1,539 | 25,71 | 23,70 | 16,71 | 15,40 |
| Dusík | N2 | 28,016 | 1,251 | — | — | — | — |
| Oxid uhličitý | CO2 | 44,010 | 1,977 | — | — | — | — |
| Kyslík | O2 | 32,000 | 1,429 | — | — | — | — |
| Vodná para | H2O | 18,015 | 0,804 | — | — | — | — |
| Vzduch | — | 28,964 | 1,293 | — | — | — | — |